704 Уравнительная платформа (Dockhan,dock-leveller)

Установка базис функций

- Кнопку «RAMPE» при включении держать нажатой

- Как только на дисплее появиться 026 дополнительно нажать, и держать кнопку «AUTORETURN»

- После этого отпустить кнопку «RAMPE»

- И только потом кнопку «AUTORETURN»

Варианты базис функций

| P11 | С раскладной аппарелью |  |
| --- | --- | --- |
| P21 | С двумя вентилями |  |
| P22 | Без функции, зарезервированно на будущее. |  |
| P23 | HAFA(с двумя вентилями) |  |
| P31 | С тремя вентилями и автоматическим спуском. |  |
| P32 | С тремя вентилями и принудительным спуском. | кнопка Zaun (забор/перила)= кнопка спуска (одно нажатие) |
| P33 | С тремя вентилями и принудительным спуском | кнопка Zaun (забор/перила)= кнопка спуска (нажать и держать) |

Установка дополнительных параметров

LE 0,5s+n*0,20s защита стойки платформы(!в версии P11 откидывание аппарели в статусе 07)

LA 5s+n*1,5s максимальное время выхода выдвижной аппарели

Ln 0,5s+n*0,5s дополнительное время для втягивания выдвижной аппарели(!время втягивания и втягивания разное)

Lr 5s+n*1s снижение в начальную позицию(статус E)

rd 5s+n*5s время за которое закрываються ворота

Li 3s+n*2s позиция аппарели после сброса(например при исчезновении подачи электричества)

Lc 3s+n*1s подъём из самой нижней позиции в самую верхнюю,или тайм-аут

для версии P11

Ar 0 или 1 автовозврат(всегда активирован кроме версии P11)

Pc от 0 до 9 (измерение тока Pc=leff+nx10%,Pc=0 -> распознание по импульсу)распознание откидывание аппарели(только для варианта P11)

Su 0 или 1 (отключение наблюдения за уровнем тока, 1=отключить) применяеться в случае если имееться сенсор на уровне земли

ri автоспуск платформы если ворота закрываються во время эксплуатации

PEEP-Модуль

Для установки необходимо вставить Master-Модуль.

Для проверки установок без Master-Модуля необходимо:

- При включении нажать и держать кнопку «AUTORETURN»

- Как только на дисплее появиться 27, дополнительно нажать и держать кнопку «RAMPE»

- После этого кнопку «AUTORETURN» отпустить

- и только потом кнопку «RAMPE».

Порядок ввода параметров:

01 противооткатный упор

02 распознание транспортного средства

03 забор/перила

04 наружный светофор

05 внутренний светофор

06 свет погрузки

07 сирена

08 козырёк

09 ворота

Sh управление козырьком(0 = вручную,1 = вручную,условие для включения рампы, 2 = автоматически при старте)

Fd альтернативное распознание транспортного средства(0 =стандартно,1= начальная позиция (сенсор на стойке платформы), 2 = распознание транспортного средства приводит к раскрытию козырька).

Счётчик ошибок и сообщения:

A01-> RAM/ROM-ошибки

A02->ошибка пользования

A03->ошибка тока для мотора

Просмотр и обнуление счётчиков:

После пункта LA в установке базис функций кнопку «R» держать нажатой до тех пор пока не появиться сообщение «SEr» на дисплее.

Теперь мерцает поочерёдно сообщение  «SEr» и актуальное число

«сервис счётчика/10»(число поделено,сдесь и далее).

В течении 16секунд можно обнулить счётчик при помощи кнопки «Rampe».

Удаление подтверждаеться кнопкой «del».

Теперь мерцает поочерёдно сообщение  «A01» и актуальное число

«счётчика ошибок1/10».

В течении 16секунд можно обнулить счётчик при помощи кнопки «Rampe».

Удаление подтверждаеться кнопкой «del».

Теперь мерцает поочерёдно сообщение  «A02» и актуальное число

«счётчика ошибок2/10».

В течении 16секунд можно обнулить счётчик при помощи кнопки «Rampe».

Удаление подтверждаеться кнопкой «del».

Теперь мерцает поочерёдно сообщение  «A03» и актуальное число

«счётчика ошибок 3/10».

В течении 16секунд можно обнулить счётчик при помощи кнопки «Rampe».

Удаление подтверждаеться кнопкой «del».

Теперь появляеться сообщение «END» ->Теперь необходимо перезапустить установку.

Функции защиты устройства :

- Нажатие любой кнопки дольше 120секунд вызывает ошибку A04.

- При отключинном моторе производиться постоянная проверка уровня тока.

Протекание тока в выше описаном случае вызывает ошибку A06.